Измена конкурсне документације за јавну набавку мале вредности бр.02/2013

Набавка извођења радова на изгради истражно-експлоатационог бунара ИЕБЛ-2012 за потребе водоснабдевања насеља Луково

Услед техничке грешке која се састоји у томе што у Обрасцу 9. Конкурсне документације – Предмер и предрачун радова, на страницама 21,22 и 23 нису унете количине радова, мења се Конкурсна документација, тј. само Образац 9. Исправљен образац је у прилогу.

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/2012) одлаже се рок за подношење и отварање понуда и то:

Уместо рока за подношење понуда који је заказан за 25.11.2013. године до 12:00 часова, заказује се нови рок и то за 26.11.2013.године до 12:00 часова.

Уместо времена јавног отварања понуда заказаног за 25.11.2013. године у 12:15 часова, помера се време јавног отварања понуда за 26.11.2013.године у 12:15 часова.

Обавештење о одлагању рока се посебно објављује на Порталу управе за јавне набавке и сајту општине Бољевац www.boljevac.org.rs.

KOMИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ОБРАЗАЦ 9.

За јавну набавку: Набавка извођења радова на изради истражно-експлоатационог бунара ИЕБЛ-1/2012 за потребе водоснабдевања насеља Луково

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

израде истражно-експлоатационог бунара ИЕБЛ-1 за потребе водоснабдевања и појачавање већ постојећег водовода на локацији села Лукова

| Р. бр. | Опис позиције | Јединица мере | Количина | Јединична цена | Цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Транспорт постројења за бушење, прибора, алата и материјала на локацију за бушење бунара | паушал |  |  |  |
| 2. | Припрема радилишта, обезбеђивање струје и воде за бушење, ископ и санација базена за потребе исплачног флуида, ликвидација градилишта након завршеног бушења и осталих радова на бунару и довођење терена у пређашње стање | паушал |  |  |  |
| 3. | Бушење за уводну колону пречником О 350 mm у интервалу 0,0 – 30,0 m кроз хумусни и деградиране седиментне делувијално-пролувијалне наслаге (песковите глине, иловача) квартарне старости, са уградњом уводне, тј. техничке колоне од челичних цеви О 219 m и цементацијом међупростора између зидова бушотине и уводне колоне. Функција уводне колоне је да спречи засипање бушотине распаднутим материјалом, као и да спречи приливе вода са површине терена, како не би дошло до контаминације подземних вода из дубљих водоносних зона | m | 30 |  |  |
| 4. | Наставак истражног бушења у интервалу од 30 до 140 m кроз лапорце, пешчаре и кречњаке. Бушење извести пречником О 190,5 m ротационом методом бушења, без језгровања, све до пројектоване дубине тј. до око 140 m. Као исплачни флуид користити чисту воду. За све време бушења у Дневнику бушења регистровати појаве губљења или прилива воде, појаве гасова, евентуално пропадања прибора, односно режим бушења. Зависно од чврстоће стена бушење је могуће изводити и ударном методом са компримираним ваздухом | m | 140 |  |  |
| 5. | Издвајање набушеног материјала („семпла“) из исплаке и његова идентификација и израда литолошког профила бушотина (тзв. картирање језгра бушотине) | m | 110 |  |  |
| 6. | Геофизичка испитивања у отвореној бушотини методом геофизичког каротажа са четири операције дубине око 140 m, у циљу што прецизнијег издвајање граница водоносних средина и евентуалне корекција бунарске конструкције: • Сопствени потенцијал, SP; • Електрична отпорност (SEO) са две сонде (кратком (SN) и дугом (LN)); • Природна радиоактивност, G и • Температура (Т) и Електропроводљивост (EP). | m | 140 |  |  |
| 7. | Уградња бунарске конструкције од челичних цеви у интервалу + 0,5 – 139,5 m. Бунарска конструкција треба да има следеће карактеристике: - +0,5 – 95,5 m, пуна челична цев пречника О 139 mm, - 95,5 – 129,5 m филтерска конструкција (Перфорирана (слотирана) челична цев пречника О 139 mm (без сита и без гранулата), - 129,5 – 139,5 m пуна челична цев пречника О 139 mm | m | 140 |  |  |
| 8. | Уградња пакера на дубини 80,0 m, и уградња глинено-цементног тампона у интервалу 80-0,0 m. | m | 80 |  |  |
| 9. | Заштита бунара (израда бетонског блока и капе бунара са инбус навојем). | паушал |  |  |  |
| 10. | Разрада бунара По завршетку свих операција на уградњи бунарске конструкције, приступиће се разради бунара. Разрада бунара ће обухватити испирање бунара чистом водом помоћу гарнитурске пумпе и методом аерлифта по потреби дуплим пакером, до потпуног избистрења воде у бунару, а најмање 12 часова | h | 12 |  |  |
| 11. | Тестирање истражно-експлоатационог бунара По завршетку радова на изради и разради бунара сматра се да је бунар спреман за пробно црпење односно тестирање, пошто се претходно у њега угради одговарајућа потапајућа пумпа (на дубини која ће бити позната након разраде бунара, обавезно у сегменту експлоатационе колоне која је пуна) са одређеним капацитетом условљеним потенцијалном издашношћу. У овом тренутку, а на основу резултата изведених истраживања предлаже се уградња пумпе на дубину од 70 до 80,0 m | h | 56 |  |  |
| 12. | Физичко-хемијска радиолошка и микробиолошка испитивања („V анализа) на узорку подземних вода из бунара | паушал |  |  |  |
| 13. | Израда завршног извештаја о изведеним радовима на бунару у 4(четири) примерка | паушал |  |  |  |
|  | Укупна цена без ПДВ-а: |  |
|  | Обрачунати ПДВ: |  |
|  | Укупна цена са ПДВ-ом: |  |

Место:__________________

Датум:__________________        	       М. П. 	         _____________________________

( име и седиште фирме)                                                                                                                                                                                   _____________________________                                     ( име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________

( потпис овлашћеног лица)