РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 404-284/2016-III-01

Датум: 29.08.2016. године

Б о љ е в а ц

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра 24

19370 Бољевац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Капитално одржавање атарског пута Врбовац - Бачевица

ЈНВВ бр. 04/2016

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

| Крајњи рок за достављање понуда: | 03.10.2016. године до 1200 часова |
| --- | --- |
| Понуде доставити на адресу : | Општинска управа општине Бољевац ул. Краља Александра 24 19370 Бољевац |
| Јавно отварање понуда обавиће се у канцеларији број 17 Општинске управе општине Бољевац | 03.10.2016. године у 1230 часова |

август 2016. године

На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), члан 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-284/2016-III-01 од 29.08.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-284/2016-III-01 од 29.08.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку  велике вредности

Предмет набавке: радови

ЈНВВ БР. 04/2016

Конкурсна документација има укупно 46 страница.

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

  - Назив и адреса наручиоца:

ОПШТНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа Начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо, дипл.правник

( у даљем тексту: Наручилац)

  - Подаци о врсти поступка јавне набавке:

Отворени поступак јавне набавке  – Капитално одржавање атарског пута Врбовац - Бачевица

Јавна набавка није обликована по партијама.

  - Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке су радови и то радови на капиталном одржавању атарског пута Врбовац - Бачевица

Ознака  из општег речника набавке: Радови на поправљању путева

Шифра из општег речника набавке: 45233142

  - Контакт

Контакт особа: Ивица Станушић, e-mail: jnabavke@opstinaboljevac.rs, тел: 030/463-412

1.5. Подаци о начину, месту и роковима за  подношење понуда:

Начин и место подношења понуда:

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком - ''ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ: 04/2016 – Капитално одржавање атарског пута Врбовац - Бачевица - НЕ ОТВАРАТИ.”

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон, име и презиме контакт особе, као и то да ли понуђач наступа самостално или понуду подноси група понуђача, када је неопходно назначити ко је овлашћени члан групе - представник групе понуђача.

Понуде се достављају путем поште на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра бр.24, 19370 Бољевац или се предају лично сваког радног дана  700 -1500  часова на писарници Општинске управе општине Бољевац.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Крајњи рок за достављање понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно 03.10.2016. године до 12:00 часова.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања вратиће се понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом.

Обавештење о месту, дану и сату отварања понуда, као и времену и начину подношења пуномоћја:

Место отварања понуда:

Канцеларија број 17 Општинске управе Општине Бољевац, ул. Краља Александра бр.24, 19370 Бољевац

Дан и сат отварања понуда:

Понудe  ће се отварати дана 03.10.2016. године у 12:30 часова.

НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Понуде се отварају редом којим су приспеле код Наручиоца.

Време и начин подношења пуномоћја:

Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

Обавештење о року у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора:

Одлука о додели уговора, са образложењем, биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда и биће достaвљена путем поште или  електронском поштом, путем e-maila, свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана њеног доношења.

Наручилац ће захтевати потврду пријема наведене одлуке, а понуђач је дужан да потврди пријем тог документа, најкасније у року од једног дана од дана слања електронске поште од стране Наручиоца. У случају да понуђач не достави тражену потврду, сматраће се да је пријем наведене одлуке извршен даном слања исте од стране Наручиоца.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| Редни број | Опис радова | Јединица мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обележавање трасе пре почетка радова | km | 3,28 |
| 2. | Рашчишћавање терена од шибља и дрвећа до 10 cm | m2 | 2.500 |
| 3. | Сечење дрвећа преко 10 cm са вађењем пањева и уклањањем на страну | ком | 20 |
| 4. | Ископ материјала 3 и 4 категорије са утоваром и транспортом до 2 km | m3 | 400 |
| 5. | Уређење постељице – планума доњег строја. Цена обухвата: грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашење.У материјалу 3 и 4 категорије | m2 | 14.200 |
| 6. | Израда насипа. Цена обухвата: рад машина на насипању, разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и сабијању материјала. Од материјала из ископа. | m3 | 500 |
| 7. | Ископ одводних канала. Цена обухвата: Машински ископ одводних канала, 90% машински и 10% ручно. | m3 | 984 |
| 8. | Израда цевастог пропуста Ø600 на слоју бетона МБ20 са израдом улазне шахте и излазне главе пропуста. Цена обухвата: справљање бетона и уградњу, транспорт и набавку цеви, постављање цеви и све остало потребно. | m | 15 |
| 9. | Израда цевастог пропуста Ø400 на слоју бетона МБ20 са израдом улазне и излазне главе пропуста на прилазним путевима. Цена обухвата: справљање бетона и уградњу, транспорт и набавку цеви, постављање цеви и све остало потребно. | m | 42 |
| 10. | Ископ дна корита потока и корекција са утоваром и одвозом | m3 | 180 |
| 11. | Продужење цевастог пропуста Ø600 на слоју бетона МБ20 са израдом улазне и излазне главе пропуста или шахте са чеоним зидом. Цена обухвата: справљање бетона и уградњу, транспорт и набавку цеви, постављање цеви и све остало потребно. | m | 2 |
| 12. | Израда калдрме од ломљеног камена d=25 cm на слоју песка са заливањем спојница цементним малтером 1:3, у зони плочастих пропуста. Цена обухвата: набавку ломљеног камена, песка и цементног малтера и израду калдрме просечно за хоризонталан и кос терен. Са превозом камена и песка на 30 km. | m2 | 64 |
| 13. | Израда плочастог пропуста светлог отвора L=2,00m, ширине 4,00m, висине h=2,5m од армираног бетона МБ30 са корекцијом дна јаруге, бетонским крилним зидовима и оградом од цеви. Цена обухвата: израду извођачког пројекта са задатим елементима и комплетно завршен објекат. | ком | 1 |
| 14. | Ископ канала за дренажни ров дим. 0,25x0,40 | m | 260 |
| 15. | Набавка и полагање дренажне цеви Ø100 на слоју бетона са израдом дренажног испуста | ком | 260 |
| 16. | Израда филтерског слоја у дренажном рову од фракције 16/32 | m3 | 25 |
| 17. | Израда доњег носећег строја од камене дробине 0/63 d=10cm на припремљену постељицу | m3 | 1.420 |
| 18. | Израда горњег носећег слоја као завршног од камена дробине крупноће 0/31.5 d=5cm | m3 | 710 |

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 75 Закона -ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона;

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (чл. 75. ст. 2. Закона).

Напомена: Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем (има), дужан је да за подизвођача (е) у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75. став. тач.1) до 4) овог Закона, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став. тач.1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач може услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) доказати достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове.

  - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Испуњеност обавезних и додатних услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :

Чл. 75. Закона о јавним набавкама -ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

1. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача .

3.Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4.За обављање ове делатности није прописана посебна дозвола.

  - ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Да располаже неопходним финансијским капацитетом

- да Понуђач није био неликвидан у периоду од 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

- Да расплаже неопходним пословним капацитетом

- да је извршио радове који су предмет набавке у најмањој вредности од 15.000.000,00 динара без ПДВ у претходне 3 године (2013., 2014. и 2015.), од чега најмање један уговор у вредности од 5.000.000,00 динара без ПДВ.

3)   Да располаже довољним техничким капацитетом

понуђач мора да располаже следећом механизацијом:

| Редни број | Врста механизације | Комада |
| --- | --- | --- |
| 1 | Камион преко 20 t | 4 |
| 2 | Камион до 16 t | 1 |
| 3 | Грејдер | 1 |
| 4 | Ваљак преко 5 t | 1 |
| 5 | Ровокопач | 1 |
| 6 | Багер | 1 |
| 7 | Булдозер | 1 |
| 8 | Транспортно возило за превоз грађевинских машина | 1 |
| 9 | Машина за сечење и крчење грања и шибља „UNIMAG“ или одговарајућа, са следећим прикључцима: -комбинована косилица са следећим карактеристикама:фронтална хидроулична рука 6,7m, ивичне косилице 3m, бочно померање 850mm. -глава за сечење грана. Радна ширина 1600mm/2000mm. Дебљина сечења 40mm/40mm. | 1 |

4)  Да располаже довољним кадровским капацитетом

-   да има најмање 20 радно ангажованих лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) која ће бити одговорна за извршење уговора и квалитет извршених радова.

-   да има најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) образовног профила – дипломирани инжењер грађевине, које поседује личну лиценцу за извођење радова и то: 410 или 412 и који ће бити одговорни Извођач радова

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

  - Доказивање испуњености ДОДАТНИХ услова

- ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ

Потврда Народне Банке Србије о броју дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

- ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ

Потврде Наручилаца на прописаном обрасцу конкурсне документације или на обрасцима других наручилаца који садрже исте податке као и образац који је саставни део ове конкурсне документације, за реализоване послове који су предмет ове јавне набавке у износу од 15.000.000,00 динара. За уговор у износу од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ, поред Потврде наручиоца, доставити и фотокопију уговора и фотокопију рачуна или окончане ситуације.

- ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ

Фотокопија пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2015. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, фотокопија уговора о куповини, рачун или отпремница ако су у власништву Понуђача, односно уговор о закупу, лизингу и сл., ако нису у власништву понуђача, а за камионе и транспортно возило за превоз грађевинских машина доставити очитане саобраћајне дозволе и полисе осигурања са важећом регистрацијом на дан отварања понуде.

- КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач доказује да поседује минимум 20 радно ангажованих лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) која ће бити одговорна за извршење уговора и квалитет извршених радова., најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) образовног профила – дипломирани инжењер грађевине, које поседује личну лиценцу за извођење радова и то: 410 или 412 и који ће бити одговорни Извођач радова, тако што прилаже:

-  фотокопију одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2, М-А) из кога се види да je лице засновало радни однос,

-   фотокопију уговора и

- ППП-ПД образац за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде којим се доказује да је понуђач обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде (за стално запослено лице),

или

-  фотокопију уговора (за ангажовано лице за рад ван радног односа).

За најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) образовног профила – дипломирани инжењер грађевине, које поседује личну лиценцу за извођење радова и то: 410 или 412 и који ће бити одговорни Извођач радова доставити:

-	фотокопију  важеће личне  лиценце 410 или 412,

-	фотокопију потврде Инжињерске коморе Србије да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета.

НАПОМЕНА: Понуђач је у обавези да стриктно поштује права и обавезе из Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) приликом ангажовања лица за рад ван радног односа. Уколико комисија задужена за спровођење поступка ове јавне набавке утврди да је Понуђач ангажовао лица за рад ван радног односа супротно Закону о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014), понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

  - ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач је обавезан да уз понуду достави:

1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 60 дана дуже од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив - оригинал - у корист Наручиоца

Банкарска гаранција за озбиљност понуде се активира:

а) ако Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор о јавној набавци (понуда се проглашава неисправном и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим Понуђачем);

б) ако изабрани Понуђач у тренутку закључења уговора Наручиоцу не достави тражену банкарску гаранцију за добро извршење посла;

2) Оригинални примерци Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист: Наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то:

а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком важења 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца;

б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока.

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да банкарску гаранцију за добро извршење посла, достави Наручиоцу у тренутку закључења уговора.

Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку примопредаје радова.

#### 4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

#### 4.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОМЕ ПОНУДА МОРА БИТИ САСТАВЉЕНА

Понуда коју подноси Понуђач, као и сва пратећа преписка и документи између Понуђача и Наручиоца, биће писани на српском језику.

4.2. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Обавезну садржину понуде чине Образац понуде, сви докази (прилози) тражени конкурсном документацијом као и попуњени, потписани и оверени сви обрасци из конкурсне документације, и то:

ДОКАЗИ (ПРИЛОЗИ)

| 1 | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, односно извод из одговарајућег регистра | ПРИЛОГ БР. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине,кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | ПРИЛОГ БР. 2 |
| 3 | Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности,или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности | ПРИЛОГ БР. 3 |
| 4 | Уверења: а) Пореске управе Министарства финансија и привреде о измиреним порезима и доприносима и б) надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним обавезама по основу изворних локалних јавних прихода | ПРИЛОГ БР. 4 |
| 5 | Докази за кадровски капацитет: | ПРИЛОГ БР. 5 |
|  | Понуђач доказује да поседује минимум 20 радно ангажованих лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) која ће бити одговорна за извршење уговора и квалитет извршених радова., најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) образовног профила – дипломирани инжењер грађевине, које поседује личну лиценцу за извођење радова и то: 410 или 412 и који ће бити одговорни Извођач радова, тако што прилаже: |  |
|  | - фотокопију одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2, М-А) из кога се види да je лице засновало радни однос, - фотокопију уговора и - ППП-ПД образац за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде којим се доказује да је понуђач обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде (за стално запослено лице), или - фотокопију уговора (за ангажовано лице за рад ван радног односа). За најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) образовног профила – дипломирани инжењер грађевине, које поседује личну лиценцу за извођење радова и то: 410 или 412 и који ће бити одговорни Извођач радова доставити: - фотокопију важеће личне лиценце 410 или 412, - фотокопију потврде Инжињерске коморе Србије да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. |  |
| 6 | Докази за технички капацитет | ПРИЛОГ БР. 6 |
|  | Фотокопија пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2015. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, фотокопија уговора о куповини, рачун или отпремница ако су у власништву Понуђача, односно уговор о закупу, лизингу и сл., ако нису у власништву понуђача, а за камионе и транспортно возило за превоз грађевинских машина доставити очитане саобраћајне дозволе и полисе осигурања са важећом регистрацијом на дан отварања понуде. |  |
| 7 | Доказ за финансијски капацитет | ПРИЛОГ БР.7 |
|  | Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки |  |
| 8 | Докази за пословни капацитет | ПРИЛОГ БР.8 |
|  | Потврде о реализованим радовима издате од стране других наручилаца (попуњене, оверене печатом и потписане) за реализоване послове који су предмет ове јавне набавке у износу од 15.000.000,00 динара. За уговор у износу од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ, поред потврде наручиоца о реализованом уговору доставити и фотокопију уговора и фотокопију рачуна или окончане ситуације. |  |
|  | Финансијско обезбеђење | ПРИЛОГ БР.9 |
| 9 | 1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 60 дана дуже од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив - оригинал - у корист Наручиоца 2) Оригинални примерци Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист: Наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то: а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком важења 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.. б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока. |  |

ОБРАСЦИ

| ОБРАЗАЦ 1 | Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача |
| --- | --- |
| ОБРАЗАЦ 1а | Образац за оцену испуњености услова подизвођача |
| ОБРАЗАЦ 2 | Општи подаци о понуђачу |
| ОБРАЗАЦ 2а | Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде |
| ОБРАЗАЦ 3 | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима |
| ОБРАЗАЦ 3а | Изјава о подизвођачима ако се ангажују |
| ОБРАЗАЦ 4 | Општи подаци о подизвођачу |
| ОБРАЗАЦ 5 | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду |
| ОБРАЗАЦ 6 | Општи подаци о члану групе понуђача |
| ОБРАЗАЦ 7 | Образац трошкова припреме понуде |
| ОБРАЗАЦ 8 | Образац изјаве о независној понуди |
| ОБРАЗАЦ 9 | Образац изјаве о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла |
| ОБРАЗАЦ 10 | Образац понуде |
| ОБРАЗАЦ 11 | Образац предмер и предрачун радова |
| ОБРАЗАЦ 12 | Модел уговора |
| ОБРАЗАЦ 13 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН |
| ОБРАЗАЦ 14 | Списак реализованих послова |
| ОБРАЗАЦ 15 | Потврда о реализованим уговорима |

Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама.

Уколико достављена понуда не садржи све захтеване податке или иста не одговара конкурсној документацији у сваком погледу, не садржи сву тражену документацију, попуњене оригиналне обрасце, прилоге и споразум (ако понуду доставља група понуђача) – таква понуда ће бити одбијена као неисправна.

4.3. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Извршилац ће, у року који одреди Наручилац, а не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити тражене оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама.

Уколико извршилац не достави оригинал или оверену копију доказа у року који је одредио Наручилац, Наручилац ће његову понуду одбити као неисправну и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра неисправном.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да овери печатом и потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача,

осим :

Образац понуде - Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац попуњава, потписује и оверава печатом понуђач.

Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају, потписују и оверавају печатом сви чланови групе.

Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неисправне.

Одређене обрасце је потребно копирати у потребном броју примерака и то:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем:

- Образац за оцену испуњености услова подизвођача (Образац бр.1а), попуњава у оноликом броју примерака колико има подизвођача;

- Општи подаци о подизвођачу (Образац бр.4), попуњава у оноликом броју примерака колико има подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача:

- Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача (Образац бр.1), попуњава у оноликом броју примерака колико има понуђача;

- Општи подаци о члану групе понуђача (Образац бр.6), попуњава у оноликом броју примерака колико има понуђача.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, понуђач није обавезан да потпише и овери.

4.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА И ПОПУСТОМ НА ЦЕНУ

Понуда са варијантама није дозвољена, као ни понуда са попустом на цену.

Уколико Понуђач достави понуду са варијантама и попустом на цену, понуда ће бити одбијена као неисправна.

4.5. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети понуду самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

4.6. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач може поднети понуду са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама.

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, у ком случају  је услове из члана 76.  Закона о јавним набавкама, понуђач дужан да испуни самостално.

4.7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 76. овог закона, понуђачи испуњавају и доказују заједно, при чему учешће овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од 50% од целокупне вредности понуде.

Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ у складу са чл.81. Закона о јавним набавкама.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- Понуђачу који ће у име групе потписати уговор,

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- Понуђачу који ће издати рачун,

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују и печатом оверавају на начин предвиђен конкурсном документацијом.

4.8. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.

4.9. ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ

Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.

4.10. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања

У року од 45 дана од дана испостављања оверених привремених  и окончане ситуације, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора и наручиоца.

Захтев у погледу рока извођења радова

Рок за извођење радова у овом поступку не може бити дужи од 35 календарских дана од дана увођења у посао. Рок за завршетак радова Понуђач наводи у својој понуди у Обрасцу понуде и у Моделу уговора.

4.11. ВАЛУТА И ЦЕНА

Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима.

Цене које понуди Понуђач биће фиксне током извршавања Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

4.12. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

4.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници .

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

4.14. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена  као неисправна.

4.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача .

Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

4.16. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је до 25 дана од дана јавног отварања понуда.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем и да наплати меницу за озбиљност понуде.

4.17. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке :

1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. овог Закона,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

4.18.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Критеријум за оцењивање понуда је „најнижа понуђена цена“.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом Наручилац ће избор најповољније понуде извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача чије су референце веће вредности.

  - РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Овај Уговор је на снази од дана закључења до 23.11.2016. године.

4.20.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се  наручиоцу, а копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније  7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу по  члану 151. став 1. тачка 6) ЗЈН. Као доказ о уплати таксе прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе,што значи да потврда  мора да садржи податак да је налог за уплату таксе,односно налог за пренос средстава реализован,као и датум извршења налога.

(3) износ таксе од 120.000,00 динара;

(4) број  рачуна: 840-30678845-06,

(5) шифра плаћања:153 или 253,

(6) позив на број:број или ознака јавне набавке,

(7) сврха уплате: такса за ЗЗП;назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца,односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе и

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка јавне набавке,садржина позива за подношење понуда или пријава, односно садржина конкурсне документације или друге радње наручиоца предузете пре истека рока за подношење понуда (пријава) такса износи 120.000,00 динара, без обзира на то колика је укупна процењена вредност јавне набавке (збир процењених вредности свих партија) и без обзира на то колика је процењена вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права  оспоравају радње наручиоца предузете после истека рока за подношење понуда (пријава), укључујући и одлуку о додели уговора о јавној набавци  и одлуку о обустави поступка јавне набавке висина таксе  одређује се према укупно процењеној вредности јавне набавке (збир свих партија), без обзира на процењену вредност појединачне партије у којој се подноси захтев за заштиту права, па ако укупна процењена вредност јавне набавке не прелази 120.000.000,00 динара, такса износи 120.000,00 динара, а ако укупна процењена вредност прелази 120.000.000,00 динара, такса износи 0,1% процењене вредности јавне набавке.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

4.21. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније осам дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације.

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања и без накнаде те измене или допуне достави заинтересованим лицима која су преузела конкурсну документацију.

Све измене, достављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

Измене и допуне конкурсне документације важиће само уколико су учињене у писаној форми.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда.

4.22.  ИЗМЕНЕ И ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може да измени или повуче достављену понуду писаним обавештењем пре истека рока за подношење понуда у складу са чл. 87. Закона о јавним набавкама.

Уколико се измена понуде односи на понуђену цену, цена мора бити изражена у динарима, а не у процентима.

Начин обрачуна цене у случају измене понуде кроз измену цене, вршиће се корекцијом понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама, на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након извршене измене понуде.

Свако обавештење о изменама или повлачењу понуде биће припремљено, означено и достављено са ознаком на коверти “Измена понуде” или “Повлачење понуде” за ЈАВНУ НАБАВКУ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ БР. 04/2016 – Капитално одржавање атарског пута Врбовац - Бачевица - НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда не може бити измењена после истека рока за подношење.

4.23.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Понуда не сме да садржи речи унете између  редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у  ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале понуду и печатом Понуђача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неиспарвну.

4.24. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком.

4.25. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, искључиво у писаном облику (поштом, електронском поштом, факсом), тражити додатне информације или објашњења у вези са конкурсном документацијом најкасније 5 дана пре истека рока за доставу понуда, сваког радног дана, на адресу:

Питање везано за јавну набавку велике вредности број  04/2016,

„Превоз ђака и путника на територији општине Бољевац“

Адреса: Општинска управа општине Бољевац

ул. Краља Александра 24

19370 Бољевац

Факс : 030/463-370

Особa за контакт: Ивица Станушић

e-mail:jnabavke@opstinaboljevac.rs

НАПОМЕНА :*СЛЕДЕ ОБАВЕЗНИ ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ ПОПУЊАВА и ПРИЛАЖЕ У СКЛАДУ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Образац 1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ПОНУЂАЧА И ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће обавезне доказе -Прилоге и Обрасце о испуњености обавезних и додатних услова:

( Заокружити да ли је документ достављен (да/не))

| Бр.прилога |  | Прилог уз понуду |
| --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ 1 | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда, односно извод из одговарајућег регистра | да | не |
| ПРИЛОГ 2 | Извод из казнене евиденције, односно Уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | да | не |
| ПРИЛОГ 3 | Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности | да | не |
| ПРИЛОГ 4 | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде о измиреним порезима и доприносима | да | не |
|  | Уверење надлежне јединице локалне самоуправе о измиреним обавезама по основу изворних локалних јавних прихода | да | не |
| ПРИЛОГ 5 | Докази за кадровски капацитет: |  |  |
|  | Понуђач доказује да поседује минимум 20 радно ангажованих лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажованих за рад ван радног односа) која ће бити одговорна за извршење уговора и квалитет извршених радова., најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) образовног профила – дипломирани инжењер грађевине, које поседује личну лиценцу за извођење радова и то: 410 или 412 и који ће бити одговорни Извођач радова, тако што прилаже: | да | не |
|  | - фотокопију одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2, М-А) из кога се види да je лице засновало радни однос, - фотокопију уговора и - ППП-ПД образац за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде којим се доказује да је понуђач обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде (за стално запослено лице), или - фотокопију уговора (за ангажовано лице за рад ван радног односа). За најмање једно радно ангажовано лице (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) образовног профила – дипломирани инжењер грађевине, које поседује личну лиценцу за извођење радова и то: 410 или 412 и који ће бити одговорни Извођач радова доставити: - фотокопију важеће личне лиценце 410 или 412, - фотокопију потврде Инжињерске коморе Србије да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. |  |  |
| ПРИЛОГ 6 | Докази за технички капацитет |  |  |
|  | Фотокопија пописне листе основних средстава са стањем на дан 31.12.2015. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом, фотокопија уговора о куповини, рачун или отпремница ако су у власништву Понуђача, односно уговор о закупу, лизингу и сл., ако нису у власништву понуђача, а за камионе и транспортно возило за превоз грађевинских машина доставити очитане саобраћајне дозволе и полисе осигурања са важећом регистрацијом на дан отварања понуде. | да | не |
| ПРИЛОГ 7 | Доказ за финансијски капацитет |  |  |
|  | Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период од 12 месеци од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки | да | не |
| ПРИЛОГ 8 | Докази за пословни капацитет |  |  |
|  | Потврде о реализованим радовима издате од стране других наручилаца (попуњене, оверене печатом и потписане) за реализоване послове који су предмет ове јавне набавке у износу од 15.000.000,00 динара. За уговор у износу од најмање 5.000.000,00 динара без ПДВ, поред потврде наручиоца о реализованом уговору доставити и фотокопију уговора и фотокопију рачуна или окончане ситуације. | да | не |
| ПРИЛОГ 9 | Финансијско обезбеђење |  |  |
|  | 1) Банкарску гаранцију за озбиљност понуде – оригинал, у износу од 10% од вредности понуђене цене без ПДВ-а, са роком важења 60 дана дуже од дана јавног отварања понуда, која мора бити безусловна и платива на први позив - оригинал - у корист Наручиоца 2) Оригинални примерци Писма о намерама банке за издавање банкарских гаранција у корист: Наручиоца, које морају бити безусловне и плативе на први позив и то: а) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком важења 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.. б) Писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока. | да | не |

ОБРАСЦИ

| ОБРАЗАЦ 1 | Образац за оцену испуњености услова понуђача и члана групе понуђача | да | не |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗАЦ 1а | Образац за оцену испуњености услова подизвођача | да | не |
| ОБРАЗАЦ 2 | Општи подаци о понуђачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ 2а | Изјава понуђача о лицу овлашћеном за састављање и потписивање понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 3 | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | да | не |
| ОБРАЗАЦ 3а | Изјава о подизвођачима ако се ангажују | да | не |
| ОБРАЗАЦ 4 | Општи подаци о подизвођачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ 5 | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | да | не |
| ОБРАЗАЦ 6 | Општи подаци о члану групе понуђача | да | не |
| ОБРАЗАЦ 7 | Образац трошкова припреме понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 8 | Образац изјаве о независној понуди | да | не |
| ОБРАЗАЦ 9 | Образац изјаве о достављању банкарске гаранције за добро извршење посла | да | не |
| ОБРАЗАЦ 10 | Образац понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 11 | Образац предмер и предрачун радова | да | не |
| ОБРАЗАЦ 12 | Модел уговора | да | не |
| ОБРАЗАЦ 13 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75 ст.2 ЗЈН | да | не |
| ОБРАЗАЦ 14 | Списак реализованих послова | да | не |
| ОБРАЗАЦ 15 | Потврда о реализованим уговорима | да | не |

ОБАВЕЗА ДОСТАВЉАЊА СПОРАЗУМА: *Уколико понуду подноси група понуђача, обавезно се прилаже и СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују, а у складу са чланом 81. Закона о јавним набавкама*

Напомена: Образац оверава овлашћено лице понуђача .

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

*Сваки члан групе понуђача попуњава, оверава и прилаже образац за себе.*

Потпис овлашћеног лица Понуђача,

Датум:

____. ____. 2016. године                      	МП            		     _____________________________

Образац 1а.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ПОДИЗВОЂАЧА У СКЛАДУ СА ЧЛ. 80 ЗАКОНА СТАВ 5.

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове Наручиоца, упознати смо са свим условима Наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова за Подизвођача: (уписати назив и адресу подизвођача:) ________________________________________________________________________

| Бр. прилога | Документ | Прилог уз понуду |
| --- | --- | --- |
| ПРИЛОГ БР. 1 | Извод из Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног органа Привредног суда, односно извод из одговарајућег регистра | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 2 | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 3 | Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, односно послова, или потврде Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву, односно субјекту изречена мера забране обављања делатности | да | не |
| ПРИЛОГ БР. 4 | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе | да | не |
|  | Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода | да | не |

*ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ УКОЛИКО ПОНУЂАЧ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА*

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                  _____________________________

Образац 2.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса Понуђача |  |
| Одговорно лице – директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ______________________________________

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                   _____________________________

Образац 2а

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ЛИЦУ ОВЛАШЋЕНОМ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ ПОНУДЕ

- КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО

- КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

- ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(заокружити)

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, изјављујем да је понуду за јавну набавку бр.04/2016 – Капитално одржавање атарског пута Врбовац - Бачевица, саставио :

_________________________________________________________________

( име и  презиме, звање)

у име и за рачун понуђача

________________________________________________________.

.

Датум:    _______________

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА

(ПОНУЂАЧА ИЛИ ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА)

_____________________________________________________

ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА- ДИРЕКТОРА

М.П.       ______________________________________

НАПОМЕНА: Уколико понуду саставља и потписује одговорно лице – директор понуђача,  односно одговорно лице – директор овлашћеног члана групе понуђача, образац је непримењив

Образац 3.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА

Изјављујемо да не наступамо са подизвођачем, у оквиру јавне набавке велике вредности бр. 04/2016 - Капитално одржавање атарског пута Врбовац - Бачевица.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                   _____________________________

Образац 3а.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА УЧЕШЋА У ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица Понуђача, Датум: ____. ____. 2016. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. За првог подизвођача ).

Образац 4.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа - директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |
| ПДВ број подизвођача |  |

Потпис овлашћеног  лица Понуђача

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                    _____________________________

Напомена: Образац копирати у потребном броју у зависнисти од броја подизвођача

| Образац 5. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Изјављујемо да наступамо као група понуђача у отвореном поступку за јавну набавку радова број 04/2016 и овлашћујемо члана групе __________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред наручиоцем. |
| --- |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА И ПЕЧАТ ЧЛАНА ГРУПЕ |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ м.п. |

- Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана –то поље оставити непопуњено).

Датум:

____. ____. 2016. године

Образац 6.

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе - директор |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-mail |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

Фотокопирати образац  у потребном броју за сваког члана  групе понуђача.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                   _____________________________

Образац 7.

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Редни број | НАЗИВ ТРОШКОВА | ВРЕДНОСТ |
| --- | --- | --- |

УКУПНО :

Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова  у складу са чл. 88. Закона о јавним набавкама.

Место: ______________                                                  Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум: ______________

М.П.                          _______________________

Образац 8.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У вези са позивом наручиоца за доделу уговора за јавну набавку велике вредности                бр. 04/2016 Понуђач ____________________________________________________ изјављује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место:______________________ Датум:______________________ Име и презиме овлашћеног лица ____________________________ М.П. Потпис овлашћеног лица ____________________________

Образац 9.

И З Ј А В А Понуђача о  достављању БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ

за добро извршење посла И ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТОМ РОКУ

Изјављујемо да ћемо у тренутку закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења доставити наручиоцу:

- банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а са роком важења 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

Изјављујемо да ћемо у тренутку примопредаје радова, као средство финансијског обезбеђења доставити наручиоцу:

- банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а и са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока

Наручилац ће уновчити гаранцију за добро извршење посла у случају да Понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Место:______________________

Датум:______________________                             Име и презиме овлашћеног лица

____________________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

Образац 10.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу објављеног јавног позива за доделу уговора за јавну набавку велике вредности  бр. 04/2016, подносимо

ПОНУДУ

бр. ________ од __________2016.године

1. Да квалитетно извршимо све услуге у складу са наведеним условима из конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на начин (заокружити ):

а) самостално

Општи подаци о Понуђачу:

Назив и седиште:     ______________________________________________________________

Матични број и ПИБ :

_____________________________________________________________

Особа за контакт:  _______________________________________________

б) заједничка понуда

| 1. |  |
| --- | --- |
|  | ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) |
| 2. |  |
|  | ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) |
| 3. |  |
|  | ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) |
| 4. |  |
|  | ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) |
| 5. |  |
|  | ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) |
| 6. |  |
|  | ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) |

* Навести учеснике у заједничкој понуди

в) са подизвођачем

| 1. |  |
| --- | --- |
|  | ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) |
| 2. |  |
|  | ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) |
| 3. |  |
|  | ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) |
| 4. |  |
|  | ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) |
| 5. |  |
|  | ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) |
| 6. |  |
|  | ( назив, адреса, матични број, ПИБ, контакт особа ) |

* Навести све подизвођаче

г) структура цене

| Укупна цена без ПДВ |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ |  |
| Рок и начин плаћања | У року од 45 дана од дана испостављања оверених привремених и окончане ситуације, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора и наручиоца. |
| Рок важења понуде | __________ дана од дана отварања понуда ( не краћи од 60 дана ) |
| Рок извођења радова | Рок за извођење радова у овом поступку не може бити дужи од 35 календарских дана од дана увођења у посао. |
| Рок важења уговора | Од дана закључења до 23.11.2016. године |
| Гарантни рок | ____________године од дана примопредаје радова. |

Напомена:

.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                   _____________________________

Образац 11.

ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

| Редни број | Опис радова | Јединица мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупна цена без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обележавање трасе пре почетка радова | km | 3,28 |  |  |
| 2. | Рашчишћавање терена од шибља и дрвећа до 10 cm | m2 | 2.500 |  |  |
| 3. | Сечење дрвећа преко 10 cm са вађењем пањева и уклањањем на страну | ком | 20 |  |  |
| 4. | Ископ материјала 3 и 4 категорије са утоваром и транспортом до 2 km | m3 | 400 |  |  |
| 5. | Уређење постељице – планума доњег строја. Цена обухвата: грубо и фино планирање грејдером, сабијање ваљком и квашење.У материјалу 3 и 4 категорије | m2 | 14.200 |  |  |
| 6. | Израда насипа. Цена обухвата: рад машина на насипању, разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и сабијању материјала. Од материјала из ископа. | m3 | 500 |  |  |
| 7. | Ископ одводних канала. Цена обухвата: Машински ископ одводних канала, 90% машински и 10% ручно. | m3 | 984 |  |  |
| 8. | Израда цевастог пропуста Ø600 на слоју бетона МБ20 са израдом улазне шахте и излазне главе пропуста. Цена обухвата: справљање бетона и уградњу, транспорт и набавку цеви, постављање цеви и све остало потребно. | m | 15 |  |  |
| 9. | Израда цевастог пропуста Ø400 на слоју бетона МБ20 са израдом улазне и излазне главе пропуста на прилазним путевима. Цена обухвата: справљање бетона и уградњу, транспорт и набавку цеви, постављање цеви и све остало потребно. | m | 42 |  |  |
| 10. | Ископ дна корита потока и корекција са утоваром и одвозом | m3 | 180 |  |  |
| 11. | Продужење цевастог пропуста Ø600 на слоју бетона МБ20 са израдом улазне и излазне главе пропуста или шахте са чеоним зидом. Цена обухвата: справљање бетона и уградњу, транспорт и набавку цеви, постављање цеви и све остало потребно. | m | 2 |  |  |
| 12. | Израда калдрме од ломљеног камена d=25 cm на слоју песка са заливањем спојница цементним малтером 1:3, у зони плочастих пропуста. Цена обухвата: набавку ломљеног камена, песка и цементног малтера и израду калдрме просечно за хоризонталан и кос терен. Са превозом камена и песка на 30 km. | m2 | 64 |  |  |
| 13. | Израда плочастог пропуста светлог отвора L=2,00m, ширине 4,00m, висине h=2,5m од армираног бетона МБ30 са корекцијом дна јаруге, бетонским крилним зидовима и оградом од цеви. Цена обухвата: израду извођачког пројекта са задатим елементима и комплетно завршен објекат. | ком | 1 |  |  |
| 14. | Ископ канала за дренажни ров дим. 0,25x0,40 | m | 260 |  |  |
| 15. | Набавка и полагање дренажне цеви Ø100 на слоју бетона са израдом дренажног испуста | ком | 260 |  |  |
| 16. | Израда филтерског слоја у дренажном рову од фракције 16/32 | m3 | 25 |  |  |
| 17. | Израда доњег носећег строја од камене дробине 0/63 d=10cm на припремљену постељицу | m3 | 1.420 |  |  |
| 18. | Израда горњег носећег слоја као завршног од камена дробине крупноће 0/31.5 d=5cm | m3 | 710 |  |  |

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ___________________

ПДВ ______________________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом___________________

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Образац 12.

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног поступка јавне набавке велике вредности бр. 04/2016  – Капитално одржавање атарског пута Врбовац - Бачевица, закључује се

Уговор о јавној набавци  извођења радова на капиталном одржавању атарског пута Врбовац - Бачевица

Уговорне стране:

- Наручилац: 	Општинска управа општине Бољевац

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо,        дипл. правник

( у даљем тексту: Наручилац)

2. Понуђач :  	_____________________________________________________

Адреса:  _____________________________________________

ПИБ:       _____________________________________________

Матични број:_________________________________________

Рачун бр.: ____________________________________________

отворен код пословне банке_____________________________

кога заступа директор__________________________________

(у даљем тексту: Пружалац услуга)

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

ПОДИЗВОЂАЧИ:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Члан 1.

Предмет Уговора је Извођење радова на капиталном одржавању атарског пута Врбовац - Бачевица, која је ближе  одређена усвојеном понудом Извођача број ________  од   _________   2016. године, код Наручиоца заведена под бројем _________дана 2016.године, датој у отвореном поступку јавне набавке бр.04/2016, која чини саставни део овог уговора заједно са предмером и предрачуном радова и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и опрему, изврши грађевинске радове, као и све друге активности неопходнe за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи укупно_______________динара, без ПДВ-а, односно _________________динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача бр. ______ од ______ 2016 године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан  3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Извођач је сагласан да окончану ситуацију у висини од минимално 10% укупне вредности изведених радова може испоставити Наручиоцу тек по извршеној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова и сачињавања записника о примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од  _________календарских дана (рок не може бити дужи од 35 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова :

- да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одобрење за градњу,

- да је Извођач доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла

- да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 3-eг дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 3-eг дана уведен у посао.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, и примопредају објекта, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача

-  у случају елементарних непогода и дејства више силе

- у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност, а најкасније 1 дан пре истека коначног рока за завршетак радова.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,2 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Ако Наручилац, због закашњења у извођењу, као и неиспуњења обавеза Извођача из Уговора,  претрпи штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да објекат преда Наручиоцу и кориснику.

Извођач се обавезује :

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова.

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року.

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова кориснику и Наручиоцу;

-  да се строго придржава мера безбедноси и заштите на раду;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца и корисника да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца

Члан 8.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 2. овог уговора и да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове заједно са корисником.

Наручилац је обавезан да обезбеди стручни надзор над извршењем уговорних обавеза Извођача. О ангажованом вршиоцу Стручног надзора, Наручилац ће обавестити Извођача.

Члан 9.

Извођач се обавезује да у тренутку потписивања овог уговора преда Наручиоцу банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 30 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарских гаранција

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења 10 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева Корисника. У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи _____ године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан 11.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције банке за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручиоца има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 12.

Извођач је дужан да после извршене набавке материјала и уградне опреме, а пре уградње и постављања исте, Наручиоца благовремено обавести о потреби увида и контроле материјала и уградне опреме у погледу испуњености стандарда прописаних важећим Правилницима и позитивном законском регулативом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговарају стандардима и техничким прописима, он их одбија и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 13.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача или осталих чланова групе понуђача, као да их је сам извео.

Члан 14.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних (непредвиђених) радова, извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца, а истовремено доставља понуду са анализом цена за исте .Тек након добијања писмене сагласности од стручног надзора и Наручиоца, извођач може приступити извођењу ових радова.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Извођач ће извести вишак радова и додатне (непредвиђене) радове. Јединичне цене за све позиције из предмера радова- усвојене понуде Извођача бр. ______ од ________ 2016. за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка и додатних (непредвиђених) радова до 10% количине у односу на укупне радове неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 15.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 16.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Члан 17.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Члан 18.

Наручилац има право на једнострани раскид Уговора у следећим случајевима:

- ако Извођач у тренутку закључења уговора не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;

- уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 2 календарска дана, а о узроцима не обавести Наручиоца, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора у примереном року у складу са Законом о планирању и изградњи

- у случају недостатка средстава за његову реализацију, без икаквих правних последица по Наручиоца.

Члан  19.

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговор.

Члан 20.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката, одредбе Посебних узанси о грађењу, као и других позитивних законских прописа из ове области.

Члан 21.

Прилог и саставни део овог уговора је:

-   понуда Извођача бр. ________ од __________2016. године

-  предмер и предрачун радова.

Члан 22.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност суда у Зајечару.

Члан 23.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну.

У Г О В О Р Н Е    С Т Р А Н Е :

НАРУЧИЛАЦ			                                           ПРОДАВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА		                           ____________________________

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ					       (Назив и седиште понуђача)

НАЧЕЛНИК 					            ____________________________________

(Функција потписника уговора)

Момира Грујо, дипл. прав.			        ____________________________________									                             (име и презиме потписника уговора)

____________________________	           ____________________________________

(потпис и печат)						           (потпис и печат)

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће Наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

Образац 13.

ИЗЈАВА

о поштовању обавеза

Понуђач ___________________________________________________________ изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу да је приликом састављања своје понуде поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: ______________                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум: ______________

М.П.                          _______________________

Образац 14.

СПИСАК РЕАЛИЗОВАНИХ ПОСЛОВА

Навести РАДОВЕ које је Понуђач  ________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

реализовао у претходне три године (2013., 2014. и 2015. год.):

| Наручилац | Период вршења радова | Врста радова | Уговорена вредност радова (без ПДВ) | Реализована вредност (без ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Укупна вредност без ПДВ |  |

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2016. године                           	                   _____________________________

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

Образац 15.

Назив и адреса Инвеститора:

_________________________________________________________________________

Пун назив и седиште Понуђача

_________________________________________________________________________

У складу са чл. 77. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) издаје се

П О Т В Р Д А НАРУЧИЛАЦА (ИНВЕСТИТОРА)

О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАДОВА КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Овим потврђујемо да је ___________________________________________________ (Назив и седиште понуђача),  реализовао  уговоре  закључене са_______________________________ ______________________(Назив и седиште инвеститора) у претходне   3 године (2015.,2014. и 2013.година), а који се односе на услуге превоза.

| Ред.бр. | Предмет уговoра | Број и датум уговора | Уговорена вредност без ПДВ | Реализована вредност уговора без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Контакт особа  инвеститора________________________________телефон _________________

Потврда се издаје на захтев Понуђача: _______________________________________________

ради учествовања  у поступку јавне набавке.

У случају више референтних наручилаца потврду ископирати у довољном броју примерака.

Овлашћено лице инвеститора

___________________________

( Пуно име и презиме и функција)

М.П. ( Инвеститора)           ______________________________

Потпис овлашћеног лица инвеститора

# Text boxes

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП

МП