РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

Број: 404-15/2020-III-01/5

Датум: 20.01.2020. године

Б о љ е в а ц

Oпштинска управа Општине Бољевац

ул. Краља Александра 24

19370 Бољевац

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  БР.1

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УЛИЦЕ У НАСЕЉУ КАРАУЛА У БОЉЕВЦУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 06/2020

| Рок за подношење понуда | 28.01.2020. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 28.01.2020. године у 12:30 часова |
| Место подношења понуда | Општинска управа Општине Бољеваац, ул: Краља Александра бр.24 19370 Бољевац (поштом) или Понуду лично предати писарници Општинске управе Општине Бољевац |
| Место јавног отварања понуда | Канцеларија број 17 Општинске управе Општине Бољевац ул. Краља Александра бр.24 19370 Бољевац |

Јануар,  2020. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”,                        бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 06/2020, зав.бр. 404-15/2020-III-01/1 oд 16.01.2020.год. и Решења о образовању комисије за јавну набавку 06/2020, зав.бр. 404-15/2020-III-01/2 oд 16.01.2020.год., припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности  услуга

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УЛИЦЕ У НАСЕЉУ КАРАУЛА У БОЉЕВЦУ

ЈНМВ бр.06/2020

Конкурсна документација има 43 страницa  и садржи:

| Назив | Страна |
| --- | --- |
| I Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| III Техничка документација и планови | 10 |
| IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 10 |
| V Критеријум за избор најповољније понуде | 13 |
| VI Обрасци који чине саставни део понуде | 14 |
| ОБРАЗАЦ 1 | Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама | 15 |
| ОБРАЗАЦ 2 | Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама | 16 |
| ОБРАЗАЦ 2а | Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду | 17 |
| ОБРАЗАЦ 2б | Изјава понуђача о ангажовању подизвођача | 18 |
| ОБРАЗАЦ 3 | Образац понуде | 19 |
| ОБРАЗАЦ 4 | Образац структуре цене | 23 |
| ОБРАЗАЦ 5 | Образац трошкова припреме понуде | 24 |
| ОБРАЗАЦ 6 | Образац изјаве о независној понуди | 25 |
| ОБРАЗАЦ 7 | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. ЗЈН | 26 |
| ОБРАЗАЦ 8 | Изјава о достављању менице | 27 |
| VII Модел уговора | 28 |
| VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду | 32-40 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо, дипл.правник ( у даљем тексту: Наручилац).

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 06/2020 је набавка услуга – Израда пројектне документације за улице у насељу Караула у Бољевцу,

- назив из општег речника набавке: Услуге техничког пројектовања,

- ознака из општег речника набавке: 71320000.

4. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Ивица Станушић, дипл. економиста

Е - mail адреса (или број факса): jnabavke@opstinaboljevac.rs,  030/463-370

5. Партије

Предметна набавка није обликована по партијама.

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНО ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Пројектни задатак

За потребе инвеститора, Општине Бољевац, за изградњу дела улице Валакоњска, дела улице Првомајска и улице Тимочки батаљон у насељу "Караула" у Бољевцу потребно је урадити:

- Идејно решење,

- Пројекат за грађевинску дозволу и

- Пројекат за извођење .

Пројектна документације израђује се на овереном Катастарско-топографском плану (КТП).

Такође, неопходна је израда Елабората о геотехничким условима изградње.

Укупна дужина свих улица, које су предмет овог пројекта, износи 2.500,00m.

Постојеће улице нису асфалтиране и коловозна конструкција је камена дробина преко набијене земље. Улице су стрме, прате конфигурацију терена и кривудаве су.

Пројектом предвидети: Ископ, сабијање постељице, израду слоја од камене дробине и слоја асфалта дебљине од 7cm.

Конструкцију предвидети за саобраћај средње тешког оптерећења.

На местима где је то могуће, предвидети сиве бетонске ивичњаке 18/24, а на местима уласка у дворишта ивичњаке 12/18.

Одвод атмосферске воде решити подужним и попречним нагибима и спровести према реци Арнаути.

Израда Елабората о геотехничким условима изградње обавеза је извршиоца посла.

Израда КТП-а обавеза је извршиоца посла.

Пројектну документацију израдити у 3 (три) примерака дигитално и 3 (три) примерака у аналогној форми.

III  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничка документација и планови не представљају битан елемент конкурсне документације.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

  - ОБАВЕЗНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 75. Закона - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона;

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (чл. 75. ст. 2. Закона).

НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, Понуђач може да докаже достављањем Изјаве (Образац 1), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.

  - ДОДАТНИ  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ

Чл. 76. Закона о јавним набавкама

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1) Да распoлаже неопходним кадровским капацитетом

- да има најмање два радно ангажована лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) са лиценцама 312 или 315 – који ће бити ангажовани на пословима предметне јавне набавке од којих ће један бити одговорни пројектант.

Напомена: Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

  - ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

Чл. 75. Закона о јавним набавкама - ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду :

1. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра

(копија, без обзира на датум издавања извода).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

2. Доказ за правна лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело преваре

(копија, не старија од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача .

3. Доказ за правна лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за предузетнике као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Доказ за физичка лица као понуђаче: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода

(копије, не старије од два месеца од дана отварања понуда).

Овај доказ, понуђач доставља и за подизвођаче, односно достављају сви чланови групе понуђача.

4. За обављање ове делатности није прописана посебна дозвола.

Напомена: Понуђач није дужан да доставља на увид обавезне доказе уколико је уписан у Регистар понуђача, већ је потребно доставити доказ о упису у Регистар понуђача.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, већ је потребно доставити интернет страницу на којој су тражени подаци доступни.

Уколико Понуђач понуду подноси са подизвођачем(има), дужан је да за подизвођача(е) у понуди достави доказе о испуњености обавезних услова из чл.75 став.1 тач.1) до 4) овог Закона, у складу са чл. 80. Закона о јавним набавкама.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став.1 тач.1) до 4) овог Закона, а додатне услове испуњавају заједно, у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама.

  - Доказивање испуњености ДОДАТНИХ услова

КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ

Понуђач доказује да има најмање два радно ангажована лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) са лиценцама 312 или 315 – који ће бити ангажовани на пословима предметне јавне набавке од којих ће један бити одговорни пројектант, тако што прилаже:

-  фотокопију одговарајућег обрасца фонда ПИО (М, М2, М3А) из кога се види да je лице засновало радни однос,

-   фотокопију уговора,

- извод из електронске базе података пореске управе Републике Србије (ЕБП-ПУРС образац) за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде којим се доказује да је понуђач обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде (за стално запослено лице),

или

-  фотокопију уговора (за ангажовано лице за рад ван радног односа).

За два радно ангажована лица (у радном односу на неодређено, одређено време или ангажовано за рад ван радног односа) са лиценцама 312 или 315 – који ће бити ангажовани на пословима предметне јавне набавке од којих ће један бити одговорни пројектант, доставити:

- Фотокопију  лиценце 312 или 315,

- Потврде Инжењерске коморе Србије о важности исте или Решење надлежног министарства.

Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачима, неопходно је да понуђач самостално испуни додатни услов и достави доказ.

Уколико понуђачи наступају као група, потребно је да група понуђача испуњава додатни услов кумулативно и достави доказ.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок за пружање услуге. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 1);

- Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл.75. Закона о јавним набавкама (Образац 2);

- Изјава чланова групе који подносе заједничку понуду (Образац 2а);

- Изјава понуђача о ангажовању подизвођача (Образац 2б);

- Образац понуде (Образац 3);

- Образац структуре цене (Образац 4);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 5);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 6);

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. ЗЈН (Образац 7);

- Изјава о достављању менице (Образац 8);

Oбразац 1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга број 06/2020  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                                              _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Oбразац 2

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач___________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуга  број 06/2020  испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Место:_____________                                                            Подизвођач Услуга:

Датум:_____________                                                       _____________________

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача.

| Образац 2a. ИЗЈАВА ЧЛАНОВА ГРУПЕ КОЈИ ПОДНОСЕ ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ Изјављујемо да наступамо као група понуђача у јавној набавци услуга број 06/2020 и овлашћујемо члана групе __________________________________ да у име и за рачун осталих чланова групе наступа пред Наручиоцем. |
| --- |
| ПУН НАЗИВ И СЕДИШТЕ, (АДРЕСА), ЧЛАНА ГРУПЕ | УЧЕШЋЕ ЧЛАНА ГРУПЕ У ПОНУДИ (процентуално) | ПОТПИС ОДГОВОРНОГ ЛИЦА |
| Овлашћени члан: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |
| Члан групе: |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |
| Члан групе |  | Потпис одговорног лица: ______________________ |

- Учешће овлашћеног члана групе не може бити мање од 50% од укупне вредности понуде.

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака (уколико има више од четири учесника, на наредном примерку не уписивати поново име овлашћеног члана –то поље оставити непопуњено).

Датум:

____. ____. 2020. године

Образац 2б.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке услуга број 06/2020, ангажоваћемо следеће подизвођаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | ВРСТА УЧЕШЋА | УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА У ПОНУДИ (процентуално) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потпис овлашћеног лица Понуђача, Датум: ____. ____. 2020. године _____________________________ Напомена: Максимално учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде. |

Напомена: Образац копирати у потребном броју примерака (уколико има више од четири ангажованих подизвођача, на другом примерку почети са уписивањем редног броја 5. за првог подизвођача ).

Oбразац 3

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале вредности – Израда пројектне документације за улице у насељу Караула у Бољевцу, ЈНМВ број 06/2020.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- СТРУКТУРА ЦЕНЕ

| Укупна цена без ПДВ |  |
| --- | --- |
| ПДВ |  |
| Укупна цена са ПДВ |  |
| Рок и начин плаћања | Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре, а након предаје пројекта и потписивања записника о примопредаји предмета набавке од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача. |
| Рок важења понуде | ________ дана од дана јавног отварања понуда (не краће од 60 дана) |
| Рок за пружање услуге | ________дана од тренутка издавања услова од стране надлежних органа. (не дуже од 40 календарских дана) |

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предмета набавке.

Датум 					              Понуђач

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Образац 4

ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| Р.бр. | Назив | Укупна цена без ПДВ-а | ПДВ | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Израда пројектне документације за улице у насељу Караула у Бољевцу |  |  |  |

УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а ________________

ПДВ ____________________

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом________________

Потпис овлашћеног  лица

Датум:

____. ____. 2020. године                           	                  _____________________________

Образац 5

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Oбразац 6

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуга – Израда пројектне документације за улице у насељу Караула у Бољевцу, бр. 06/2020  поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: |  | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, Наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

Образац 7.

ИЗЈАВА

о поштовању обавеза

Понуђач ___________________________________________________________ изјављује под пуном моралном, кривичном и материјалном одговоршћу да је приликом састављања своје понуде поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место: ___________                                                   Потпис овлашћеног лица Понуђача

Датум: ______________

_______________________

Oбразац 8

И З Ј А В А Понуђача о  достављању менице

Изјављујемо да ћемо у тренутку закључења уговора доставити Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења:

1) једну бланко соло меницу за добро извршење посла потписану од стране овлашћеног лица;

2) захтев за регистрацију менице;

3) потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, које неће садржати додатне услове за исплату, са роком важења 10 дана дужим од важења уговора и

4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Напомена: Понуђач је у обавези да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде. Детаљно објашњење дато је на страници 35 под тачком 25 конкурсне документације.

Место:______________________

Датум:______________________                   Име и презиме овлашћеног лица

____________________________

Потпис овлашћеног лица

____________________________

МОДЕЛ УГОВОРА

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр. 06/2020  – Израда пројектне документације за улице у насељу Караула у Бољевцу, закључује се

УГОВОР

о јавној набавци услуге израде пројектне документације за улице у насељу Караула у Бољевцу

Уговорне стране:

1. НАРУЧИЛАЦ: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ул. Краља Александра бр. 24, 19370 Бољевац

Матични број: 07223692

ПИБ: 102026307

Рачун бр.: 840-160640-07

коју заступа начелник Општинске управе општине Бољевац, Момира Грујо, дипл. правник ( у даљем тексту: Наручилац)

2. ПОНУЂАЧ:  _____________________________________________

Адреса:_______________________________________

Матични број:_________________________________

ПИБ:_________________________________________

Рачун бр.: ____________________________________

отворен код пословне банке_____________________

кога заступа директор___________________________

( у даљем тексту: Пружалац услуге)

ЧЛАНОВИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ПОДИЗВОЂАЧИ:

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка услуге израде пројектне документације за улице у насељу Караула у Бољевцу, која у свему мора одговарати техничким стандардима, условима из конкурсне документације и прихваћене понуде Пружаоца услуге број ___________ од _______2020. године, заведене код Наручиоца под бројем 404-__/2020-III-01 од _____2020. године, који чине саставни део овог Уговора.

Члан 2.

Пружалац услуге је обавезан да услуге наведене у члану 1. овог уговора изврши у свему према пројектном задатку и условима које је добио од Наручиоца, који је саставни део овог уговора.

Цена

Члан 3.

Уговорне  стране  утврђују  да је укупна вредност уговора за израду пројектне документације за улице у насељу Караула у Бољевцу _____________ динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом.

У цену су урачунати сви зависни и пратећи трошкови које Пружалац услуге  има у реализацији овог Уговора.

Цена услуга одређена у укупном износу је фиксна и не може се мењати.

Уговорни рокови

Члан 4.

Достављање пројекта извршиће се у року од ___ дана од тренутка издавања услова од стране надлежних органа, с тим да ће рок бити продужен, уколико предаја пројекта буде условљена поступањем надлежних државних органа или из других оправданих околности.

Захтев за продужење рока, као и одговарајући доказ о немогућности реализације предмета уговора у уговореном року, морају бити поднети најмање 7  дана пре дана одређеног за предају пројекта.

Члан 5.

Пружалац услуге има право да захтева продужење рока за предају пројекта у случају кад је због промењених околности, неиспуњења обавеза Наручиоца или радњи надлежних органа за то био у томе спречен.

Продужење рока се одређује према трајању сметње.

Начин плаћања

Члан 6.

Плаћање ће се вршити на следћи начин:

- вирманским путем на рачун Пружаоца услуге у року од 45 дана од дана испостављања исправне фактуре за пружене услуге, а након потписивања Записника о примопредаји предмета набавке од стане овлашћеног лица Наручиоца и Пружаоца услуге.

Члан 7.

Ако Наручилац оспори део примљене ситуације, неоспорени износ плаћа у року из претходног члана овог уговора.

Ако је Наручилац оспорио само део износа, о спорном износу и разлозима оспоравања је дужан да обавести Пружаоца услуге, у року одређеном за плаћање фактуре.

Обавезе наручиоца

Члан 8.

Наручилац је обавезан да:

- преда Пружаоцу услуге пројектни задатак и све друге неопходне податке за израду пројекта дефинисане пројектним задатком,

- изврши плаћање у складу са чл. 6 овог Уговора.

- да у року од десет дана од дана закључења уговора именује лице које ће бити задужено за праћење и извршење уговора.

Обавезе ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ

Члан 9.

Обавезе Пружаоца услуге су:

- да изради пројектну документацију на начин одређен овим Уговором, прописима надлежних органа и правилима струке,

- да сагласно прописима и правилима струке провери правилност пројектне документацији коју је израдио и да исте овери,

- да поступи по примедбама Наручиоца и органа који дају одређене сагласности и одобрења у смислу којих пројекат мора бити урађен,

- да Наручиоцу преда 4 примерка пројекта у папирној форми и 4 на CD-у,

- да у тренутку закључења уговора достави бланко соло меницу за добро извршење посла са меничним овлашћењем на износ од 10% уговорене вредности, која ће бити безусловна и платива на први позив Наручиоца, са роком важења 10 дана дужим од важења Уговора.

- да у року од десет дана од дана закључења уговора именује лице које ће бити задужено за праћење и извршење уговора.

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Члан 10.

Овај Уговор је на снази до потпуне реализације предмета Уговора, а најкасније до 31.12.2020. године.

Квалитет документације

Члан 11.

Пројектна документација мора бити израђена на начин одређен овим уговором, у складу са прописима и правилима струке.

Пружалац услуге је одговоран за сва решења која се предвиђају у Пројекту.

Члан 12.

Ако Пружалац услуге не изради пројекат, по уговореном пројектном задатку и у складу са прописима, као и према резултатима сопственог проверавања и правилима струке, Наручилац има право да захтева обустављање даље израде пројекта, односно да захтева испуњење пројектованих уговорних обавеза.

Члан 13.

Када израђена документација има такав недостатак који је чини неупотребљивом, или је урађена у супротности са изричитим условима овог Уговора, Наручилац може, не тражећи претходно отклањање недостатака, раскинути овај уговор, наплатити бланко соло меницу за добро извршење посла  и захтевати накнаду штете.

ПРИМОПРЕДАЈА И РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 14.

Примопредаја пројекта, вршиће се потписивањем Записника о примопредаји пројекта уоговора од стране једног овлашћеног лица Наручиоца и једног овлашћеног лица Пружаоца услуга.

Овлашћено лице Наручиоца има право на рекламацију предмета уговора, у ком случају је дужан да уложи приговор без одлагања, одмах након пријема истог, а у случају скривених мана одмах након сазнања за скривену ману.

У случају наведеном у ставу 2. овог члана, Наручилац може да одбије пријем услуга која су предмет Уговора, о чему се одмах сачињава Записник о рекламацији који потписују представници Наручиоца и Пружаоца услуга.

Пружалац услуге је дужан да у случају писане рекламације, поступи одмах, и да отклони недостатак у року од три дана по пријему рекламације.

У случају протека рока из претходног става, Наручилац има право на раскид уговора, накнаду проузроковане штете и наплату бланко соло менице за добро извршење посла.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 15.

Овај Уговор престаје да важи и пре истека периода на који је закључен:

1.  Споразумом уговорних страна у писаној форми и без отказног рока;

2. Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Пружалац услуге делимично или у потпуности не извршава своје уговорне обавезе, или их извршава са закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

3.  Утрошком укупно уговорених средстава из  члана 3. Уговора и

4.  У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.

За време отказног рока уговорне стране су обавезне да у потпуности извршавају своје уговорне обавезе на начин и под условима утврђеним овим Уговором.

Решавање евентуалних спорова

Члан 16.

За евентуалне спорове по овом Уговору, уколико се не могу решити споразумно, надлежан је Привредни суд у Зајечару.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 17.

На све што овим уговором није предвиђено, примењиваће се одредбе важећих Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима и других законских и подзаконских прописа.

Члан 18.

Саставни делови овог уговора су:

- Понуда Пружаоца услуга зав.бр.____од______2020. године, код Наручиоца заведена под бр. 404-___/2020-III-01 дана _____2020. године и

- Структура цене.

Члан 19.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ			                              ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

ОПШТИНСКА УПРАВА 		                         _________________________________

ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ                                                   (Назив и седиште понуђача)

НАЧЕЛНИК 					 _________________________________

(Функција потписника уговора)

Момира Грујо, дипл. прав.			            _________________________________									             (име и презиме потписника уговора)

____________________________			 _________________________________

(потпис)				                                     (потпис)

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце.

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2.  НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити поштом на адресу Наручиоца: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за улице у насељу Караула у Бољевцу, ЈНМВ бр.06/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”, или је лично предати писарници Наручиоца. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 28.01.2020. године до 12:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 28.01.2020. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17 Општинске управе општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати заведено, потписано и оверено овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку пре отварања понуда.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена, као ни понуда са попустом на цену.

Уколико Понуђач достави понуду са варијантама и попустом на цену, понуда ће бити одбијена као неисправна.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за улице у насељу Караула у Бољевцу, ЈНМВ бр.06/2020  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за улице у насељу Караула у Бољевцу, ЈНМВ бр.06/2020  - НЕ ОТВАРАТИ ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуга – Израда пројектне документације за улице у насељу Караула у Бољевцу, ЈНМВ бр.06/2020  - НЕ ОТВАРАТИ ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА САЧИЊАВАЊА ПОНУДЕ, ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА

Понуда мора да садржи све доказе и обрасце тражене конкурсном документацијом. Докази могу бити у неовереним фотокопијама. Понуђач ће, у року који одреди Наручилац, а не дужем од 5 (пет) дана од дана пријема писаног позива Наручиоца, доставити тражене оригинале или оверене копије доказа о испуњености услова из члана 75. и 76.  Закона о јавним набавкама.

Уколико Понуђач не достави оригинал или оверену копију доказа у року који је одредио Наручилац, Наручилац ће његову понуду одбити као неисправну и изабрати следећег најповољнијег Понуђача.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неисправна.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни и потпише све обрасце из конкурсне документације. У противном понуда се сматра неисправном.

Обрасце Понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Сваки образац конкурсне документације понуђач је дужан да потпише и то:

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача;

- Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем - сваки образац мора бити оверен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.

- Уколико понуду подноси група понуђача - сваки образац мора бити оверен и потписан  од стране овлашћеног члана групе понуђача - представника групе понуђача,

осим :

Образац понуде - Уколико Понуђач наступа самостално или са подизвођачем, образац попуњава, потписује Понуђач. Уколико наступа група понуђача, образац попуњавају, потписују сви чланови групе.

Модел уговора – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последња страна модела уговора и читко потписана понуђача.

Уколико наступа група понуђача – све ставке у моделу уговора морају бити попуњене, док последњу страну модела уговора читко потписију сви чланови групе понуђача.

Образац структуре цене – Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, све ставке у обрасцу морају бити попуњене, читко потписана понуђача.

Уколико наступа група понуђача –  све ставке обрасца морају бити попуњене, док последњу страну обрасца читко потписује овлашћени члан групе понуђача.

Понуде које су попуњене супротно горе наведеном, одбиће се као неисправне.

Обрасце који су у конкретном случају непримењиви, Понуђач није обавезан да потпише и овери.

7. САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач може поднети понуду самостално.

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

8. УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуђач може поднети понуду са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да исто наведе у понуди, да наведе део набавке који ће поверити подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом о јавним набавкама .

Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1 до 4) Закона о јавним набавкама, у ком случају  је услове из члана 76.  Закона о јавним набавкама, Понуђач дужан да испуни самостално.

9. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА - обавезно доставити споразум групе понуђача

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. (тачка 1. до 4.) Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 76.  Закона, понуђачи испуњавају и доказују заједно, при чему учешће овлашћеног члана групе понуђача не може бити мање од 50% од целокупне вредности понуде .

Група Понуђача обавезна је да уз понуду достави и међусобни СПОРАЗУМ у складу са чл. 81. Закона о јавним набавкама:

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно мора садржати податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем,

- Понуђачу који ће у име групе потписати уговор,

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- Понуђачу који ће издати рачун,

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Обрасци из конкурсне документације, у случају подношења заједничке понуде, се потписују на начин предвиђен конкурсном документацијом.

10. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

Понуђач ће сносити све трошкове везане за припрему и достављање своје понуде, без обзира да ли ће његова понуда бити прихваћена или не.

11. ЈЕДНА ПОНУДА ПО ПОНУЂАЧУ

Понуђач може доставити само једну понуду у оквиру предметне јавне набавке, било да наступа самостално, са подизвођачем или као члан групе Понуђача.

12. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Наручилац ће платити изабраном Понуђачу:

- Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана испостављања исправних привремених и окончане ситуације, грађевинске књиге, грађевинског дневника, потписаних од стране одговорних лица Понуђача и Наручиоца.

13. РОК ПРУЖАЊА УСЛУГА

Рок пружања Услуга је највише 40 дана од тренутка издавања услова од стране надлежних органа..

14. ВАЛУТА И ЦЕНА

Приликом попуњавања понуде све цене, као и вредност понуде морају бити изражене у динарима. Цене које понуди Понуђач биће фиксне током извршавања Уговора и неће подлегати променама ни из каквих разлога.

15. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

- чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;

- одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

- чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена  и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде на адресу: Општинска управа општине Бољевац, ул. Краља Александра 24, 19370 Бољевац, Факс: 030/463-412, Особa за контакт: Ивица Станушић, e-mail:jnabavke@opstinaboljevac.rs.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама.

17. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена  као неисправна.

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА НАКОН ОТВАРАЊА ПОНУДА, КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА

Наручилац може писаним путем да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његових подизвођача.

Понуђач је обавезан да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема захтева за додатна објашњења достави одговор, у супротном ће се његова понуда одбити као неисправна.

19. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о избору најповољније понуде је 10 дана од дана јавног отварања понуда. Уговор са најповољнијим понуђачем биће закључен у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права понуђача из члана 149. Закона о јавним набавкама.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, Наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем и да наплати меницу за озбиљност понуде.

20. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - РЕЛЕВАНТНИ ДОКАЗ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

Наручилац може одбити понуду сходно чл. 82 Закона уколико поседује доказ који потврђује да је понуђач у претходне три године  пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона,

2) учинио повреду конкуренције,

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен,

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- правноснажна судска пресуда или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења обавеза дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

21.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Избор најповољније понуде Наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

У случају да два или више понуђача имају исту понуђену цену, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи рок пружања услуга. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба.

22. РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

Рок важења уговора је до потпуне реализације предмета јавне набавке, а најкасније до 31.12.2020. године.

23.  ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца.

Захтев за заштиту права може да поднесе Управа за јавне набавке, Државна ревизорска институција, јавни правобранилац и грађански надзорник.

Захтев за заштиту права подноси се  Наручиоцу, а копија захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац  објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније  3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“) указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручиоц исте није отклонио..

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у поступку јавне набавке.

Захтев за заштиту права садржи: 1) Назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт, 2) назив и адресу Наручиоца, 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца, 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке, 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују, 6) потврду о уплати таксе, 7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Ако је захтев за заштиту права неблаговремен, или га је поднело лице које нема активну легитимацију, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу по  члану 156. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС, број 124/12, 14/2015 и 68/2015“).

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношења захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

25. ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

1. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

У циљу обезбеђења испуњења својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци, Понуђач је у обавези да достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којом обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку додељивања уговора о јавној набавци и то:

1) једну бланко соло меницу за озбиљност понуде потписану од стране овлашћеног лица;

2) захтев за регистрацију менице;

3) потписано безусловно менично овлашћење на износ од 10% понуђене цене без ПДВ, које неће садржати додатне услове за исплату;

4) копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Сопствена меница и менично овлашћење морају бити потписане од стране овлашћених лица (од лица која имају депоноване потписе у банци у којој Понуђач има отворен текући рачун).

У случају да Понуђач којем је додељен уговор не приступи закључењу уговора у року који је Наручилац одредио конкурсном документацијом, Наручилац ће уновчити меницу. Меница и менично овлашћење ће на захтев понуђача бити враћени по закључењу уговора са изабраним понуђачем. Уколико Понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, његова понуда ће бити одбијена због битних недостатака.

2. Изјава понуђача о достављању средстава финансијског обезбеђења за добро извршење посла

У циљу обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Понуђач је у обавези да уз понуду достави изјаву на обрасцу Конкурсне документације, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да ће приликом закључења уговора Наручиоцу доставити:

- једну регистровану бланко соло меницу за добро извршење посла у износу од 10% уговорене вредности  без ПДВ и са роком важења 10 дана дуже од важности обавеза по уговору, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

26.  ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Понуда не сме да садржи речи унете између  редова, брисане речи или речи писане преко других речи, изузев када је неопходно да Понуђач исправи грешке које је направио, у  ком случају ће такве исправке бити оверене - иницијалима особе или особа које су потписале понуду.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда узимајући као релевантну цену по јединици мере.

Наручилац ће исправке вршити на следећи начин:

- Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

Уколико овакве исправке доведу до другачије различите укупне вредности понуђене цене, износ формиран исправљањем рачунских грешака сматраће се важећим.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неиспарвну.

27. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.

Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за предметном набавком.

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БР.1

Конкурсна документација је измењена на следећим страницама:

1. На страници број 1 Конкурсне документације је стајало следеће:

| Рок за подношење понуда | 27.01.2020. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 27.01.2020. године у 12:30 часова |

Измена конкурсне документације се врши на следећи начин:

| Рок за подношење понуда | 28.01.2020. године до 12:00 часова |
| --- | --- |
| Време отварања понуда | 28.01.2020. године у 12:30 часова |

2. На страници број 11 Конкурсне документације се брише:

3) Посебан услов

- Обилазак локације.

3. На страници број 13 Конкурсне документације се брише:

ПОСЕБАН УСЛОВ

Обилазак локације је обавезујући за све потенцијалне понуђаче Пре обиласка локације, представник понуђача је у обавези да најави свој долазак најмање дан раније представнику Наручиоца, Нелију Ђорђевићу на број телефона 060/4628200, те да у договору са представником Наручиоца закаже тачан термин обиласка локације. Понуђачи који обиђу локацију у заказаном термину добиће потврду која је обавезан прилог уз понуду.

4. На страници број 32 Конкурсне документације је стајало следеће:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 27.01.2020. године до 12:00 часова.

Измена конкурсне документације се врши на следећи начин:

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 28.01.2020. године до 12:00 часова.

5. На страници број 33 Конкурсне документације је стајало следеће:

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 27.01.2020. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17 Општинске управе Општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу.

Измена конкурсне документације се врши на следећи начин:

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 28.01.2019. године са почетком у 12:30 часова у канцеларији број 17 Општинске управе Општине Бољевац, ул. Краља Александра бр. 24  у Бољевцу.

6.На страници бр.4 Конкурсне документације стајало је следеће:

Пројектни задатак

За потребе инвеститора, Општине Бољевац, за изградњу дела улице Валакоњска, дела улице Првомајска и дела улице Милана Антића у насељу "Караула" у Бољевцу потребно је урадити:

•	Идејно решење,

•	Пројекат за грађевинску дозволу и

•	Пројекат за извођење .

Пројектна документације израђује се на овереном Катастарско-топографском плану (КТП).

Такође, неопходна је израда Елабората о геотехничким условима изградње.

Укупна дужина свих улица, које су предмет овог пројекта, износи 2.500,00m.

Постојеће улице нису асфалтиране и коловозна конструкција је камена дробина преко набијене земље.

Пројектом предвидети: Ископ, сабијање постељице, израду слоја од камене дробине и слоја асфалта дебљине од 7cm.

Конструкцију предвидети за саобраћај средње тешког оптерећења.

На местима где је то могуће, предвидети сиве бетонске ивичњаке 18/24, а на местима уласка у дворишта ивичњаке 12/18.

Одвод атмосферске воде решити подужним и попречним нагибима и спровести према реци Арнаути.

Израда Елабората о геотехничким условима изградње обавеза је извршиоца посла.

Израда КТП-а обавеза је извршиоца посла.

Пројектну документацију израдити у 3 (три) примерака дигитално и 3 (три) примерака у аналогној форми.

Измена конкурсне документације се врши на следећи начин:

Пројектни задатак

За потребе инвеститора, Општине Бољевац, за изградњу дела улице Валакоњска, дела улице Првомајска и улице Тимочки батаљон у насељу "Караула" у Бољевцу потребно је урадити:

•	Идејно решење,

•	Пројекат за грађевинску дозволу и

•	Пројекат за извођење .

Пројектна документације израђује се на овереном Катастарско-топографском плану (КТП).

Такође, неопходна је израда Елабората о геотехничким условима изградње.

Укупна дужина свих улица, које су предмет овог пројекта, износи 2.500,00m.

Постојеће улице нису асфалтиране и коловозна конструкција је камена дробина преко набијене земље. Улице су стрме, прате конфигурацију терена и кривудаве су.

Пројектом предвидети: Ископ, сабијање постељице, израду слоја од камене дробине и слоја асфалта дебљине од 7cm.

Конструкцију предвидети за саобраћај средње тешког оптерећења.

На местима где је то могуће, предвидети сиве бетонске ивичњаке 18/24, а на местима уласка у дворишта ивичњаке 12/18.

Одвод атмосферске воде решити подужним и попречним нагибима и спровести према реци Арнаути.

Израда Елабората о геотехничким условима изградње обавеза је извршиоца посла.

Израда КТП-а обавеза је извршиоца посла.

Пројектну документацију израдити у 3 (три) примерака дигитално и 3 (три) примерака у аналогној форми.